třebichovice

ÚZEMNÍ PLÁN - návrh

Textová část

Zpracovatel: ing.arch.J.Mejsnarová, autorizovaný architekt

Pořizovatel: Obec Třebichovice

Datum zpracování: květen 2007

PARÉ 1

OBSAH:

1.	Vymezení zastavěného území	4

2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

2.1	Urbanistická koncepce, ochrana a rozvoj urbanistických hodnot	4

2.2	Bydlení a osídlení	4

2.3	Rekreace	4

2.4	Výroba	5

2.5	Veřejná infrastruktura - občanské vybavení ve veřejném zájmu	5

2.6	Veřejná infrastruktura – inženýrské sítě	5

2.6.1	Zásobovaní Pitnou vodou	5

2.6.2	Odkanalizování splaškových a dešťových vod	5

2.6.3	Zásobování plynem	6

2.6.4	Zásobování elektrickou energií	6

2.6.5	Spoje	6

2.7	Veřejná infrastruktura - doprava	6

2.8	Vodní režim v krajině	7

2.9	Hygiena životního prostředí	7

2.10	Ochrana přírody a uspořádání krajiny	7

2.11	Ochrana půdního fondu	7

2.12	Ochrana nerostného bohatství a geologických jevů	7

3.	Stanovení podmínek pro využití ploch	8

3.1	Hlavní využití	8

3.2	Přípustné využití území, činnosti a stavby	8

3.3	Pravidla pro prostorové uspořádání	9

3.4	Definice pojmů:	9

3.5	A - zastavěné a zastavitelné území	9

3.5.1	Plochy bydlení	9

Nízkopodlažní bydlení venkovského typu	9

Středněpodlažní bydlení	10

Bydlení venkovského typu	10

3.5.2	Plochy rekreace	11

Zástavba pro rodinnou rekreaci	11

Sportovní a rekreační plochy	11

3.5.3	Plochy smíšené obytné	11

Smíšené venkovské bydlení	11

3.5.4	Plochy občanského vybavení	12

Občanské vybavení, občanské vybavení s indexem konkrétní funkce	12

Hřbitov	12

3.5.5	Plochy výroby a skladování	12

Drobná výroba, služby	12

Průmyslová výroba	13

Zemědělská výroba a služby	13

3.5.6	Plochy dopravní infrastruktury	14

Silnice II. a III. třídy	14

Místní komunikace	14

Účelové komunikace	14

Parkoviště	15

3.5.7	Plochy technické infrastruktury	15

Technické plochy s indexem konkrétní funkce	15

3.6	B - Nezastavěné území	16

3.6.1	Plochy veřejných prostranství	16

Hranice významného veřejného prostranství	16

Veřejná zeleň	16

3.6.2	Plochy vodohospodářské	16

Víceúčelová vodní nádrž	16

Vodní toky s břehovým porostem	17

3.6.3	Plochy zemědělské	17

Louky a pastviny, trvalé travní porosty stabilizované	17

Zemědělská půda	17

Zahrádková osada	17

Zahrady v obytné zóně	18

3.6.4	Plochy smíšené nezastavěného území	18

Doprovodná rozptýlená zeleň	18

3.6.5	Plochy přírodní	18

Mokřad	18

3.6.6	Plochy lesní	19

Lesy	19

3.7	Vymezení ploch přestavby	19

3.8	Limity využití území navržené ÚP	19

Objekty  architektonicky hodnotné	19

Ochranné pásmo ČOV	20

Území urbanisticky hodnotné	20

Hranice průlomové vlny	20

Údolní niva	20

Lokální biokoridor	21

Lokální biocentrum	21

Interakční prvek ÚSES	21

Regionální biocentrum	21

4.	Vymezení ploch pro veřejně prospešné stavby a veřejně prospěšná opatření	22

4.1	dopravní infrastruktura:	22

4.2	technická infrastruktura:	22

4.3	veřejná infrastruktura – občanské vybavení	22

4.4	Veřejně prospěšná opatření	22

5.	Plochy pro veřejně prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo	22

5.1	Komunikační propojení	22

5.2	Veřejně prospěšná opatření	23

6.	územní rezervy	23

7.	vymezení ploch pro regulační plán	23

8.	Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů	23

9.	Příloha č. 1 - Zadání regulačního plánu	23

9.1	Vymezení řešeného území	23

9.2	Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití	23

9.3	Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb	23

9.4	Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území	23

9.5	Požadavky na řešení veřejné infrastruktury	24

9.6	Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření a asanace	24

9.7	Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů	24

9.8	Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí	24

9.9	Požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí	24

9.10	Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci	24

9.11	Požadavky na podmiňující investice	25

9.12	Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění	25

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. k datu  duben/ 2007 na základě projednaného konceptu ve státním mapovém díle SMO 1: 5000.

V případech, kdy po projednaném konceptu úp byly stanoveny nezastavěné plochy údolní nivy na zastavěných stavebních pozemcích, je hranice zastavěného území tvořena spojnicí bodů stávajících hranic parcel. V těchto případech je spojnice vždy za hranicí stavby směrem k vymezené údolní nivě.Jedná se o p.č. 165/5, 165/4, 336/1, 3/2 a parcely v intravilánu obce, které jsou v povodí Knovízského potoka vymezeny jako stávající zemědělský půdní fond.

Zastavěné území je vymezeno ve výkrese č.1 Základního členění a ve výkrese č.2 Hlavním výkrese a ve výkresech č.3 a 4.

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Rozvoj obce je vhodný pro bydlení, rekreaci, výrobu a výrobní služby, zemědělskou a lesní výrobu a obnovu přírodních hodnot.

## Urbanistická koncepce, ochrana a rozvoj urbanistických hodnot

- Obec je stabilizována v plošném uspořádání kompaktního sídla.

- Rozvoj zástavby je navržen pouze s ulicovými prostory.

- Původní urbanistická struktura obce je chráněna vymezením zastavitelného území pouze pro RD.

- Hodnotné architektonické a urbanistické části zástavby jsou navrženy k ochraně formou regulativu využití a limitu „Území urbanisticky hodnotné“ tak, aby byly chráněny architektonické a urbanistické hodnoty obce.

- Zaniklá mlýnská soustava Podhájek je navržena k ochraně ploch a území pro případnou obnovu.

- Plocha veřejného prostranství je vymezena s tím, že bude chráněna před funkcí, která není ve veřejném zájmu.

- V území jsou vymezeny stabilizované plochy PUPFL, ZPF ( a v nich plochy luk a TTP) a ploch doprovodné zeleně. Kostra vymezuje koncepci revitalizace a ochrany přírodních hodnot. Plochy ZPF lze formou správních řízení měnit na jiné kultury zemědělské půdy, stabilizované plochy luk a TTP; nelze měnit na ornou půdu.

- Dominantní krajinný prostor - údolí Knovizského potoka je chráněn z důvodu zachování krajiny a ochrany prvků ochrany přírody (PP, VKP, ÚSES) stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem nezastavitelného území.

## Bydlení a osídlení

Bydlení doplňuje stávající zástavbu v pokračování zastavěného území.

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel (v r. 2004 147obyvatel). Návrh ÚP (navrhuje plochy pro cca 113 bj) tj. cca 340 obyvatel. Celkový možný cílový stav 487 obyvatel.

Plocha lokality 1, (označení lokality ve výkrese č.1 Výkres základního členění) je podmíněna zpracováním regulačního plánu.

## Rekreace

Území zahrádkových osad je stabilizované, rozvoj zahrad je možný na zemědělské půdě.

ÚP navrhuje rozvojovou plochu pro rozšíření hřiště.

Pro každodenní rekreaci Kladna v docházkové vzdálenosti 1 hod. a dojížďkové vzdálenosti ½ hodiny, je navržena doplňující síť pro pěší, cyklisty. Jsou navrženy k obnově některé účelové zemědělské komunikace, které zlepší průchodnost krajiny.

## Výroba

- V území se stabilizují stávající plochy smíšené, pro výrobně obslužné využití je navržena plocha smíšeného bydlení, která umožňuje výstavbu účelových staveb pro podnikání.

- V území se stabilizují stávající plochy výroby a výrobních služeb v bývalé cihelně.

- Ekonomická aktivita obyvatelstva se bude nadále realizovat převážně mimo obec dojížďkou.

- Pro výrobně obslužné využití vč. zemědělské výroby, je vymezen prostor stávajícího zem areálu v Sakách.

- Plochy zemědělské půdy jsou určeny pro zemědělskou činnost s možností změny kultur ZPF, které se provádí jiným správním řízením. Stabilizované plochy luk a TTP jsou určeny pouze pro zatravnění z důvodu ochrany přírodních hodnot.

## Veřejná infrastruktura - občanské vybavení ve veřejném zájmu

- Koncept předkládá územní přípravu pro 113 RD. Takový počet obyvatel (celkem 487) předpokládá v místě služby ve zdravotnictví – ordinace lékaře a ve školství – 1 třídu MŠ. Ostatní služby lze saturovat v zájmovém území (Kladno, Slaný, Smečno).

- Rezerva  pro školní zařízení předškolního typu je v budově bývalé školy, nyní OÚ.

## Veřejná infrastruktura – inženýrské sítě

### Zásobovaní Pitnou vodou

- Obec je zásobena ze skupinového vodovodu VKM Kladno hlavním zásobovacím řadem DN 160 ze Svinařova.

- Trasy vodovodních řadů procházející k.ú. Třebichovice mají ochranné pásmo 1,5 m a jsou vymezeny ve výkresu č.5 „Koordinační výkres“ jako limity a trasy  inženýrských sítí s OP.

- Zdroj Saky nebude využíván vzhledem nadlimitním hodnotám radonu.

- Navrhovaná zástavba v obci bude připojena na stávající vodovodní síť.  Vodovodní síť bude zokruhována a na ni budou vysazeny požární hydranty dle následného projektu.

### Odkanalizování splaškových a dešťových vod

- V obci je navržen oddílný kanalizační systém s odváděním splaškových vod na čistírnu odpadních vod (ČOV), z ní pak po vyčištění do vodoteče. Kapacita ČOV pro Třebichovice je navržena pro 2100 EO. Umístění této ČOV je navrženo při Knovízském potoce východně od Třebichovic. Nová ČOV bude společná pro Třebichovice , Hrdlív a Svinařov.

- Z obce Svinařov bude v 1. etapě vedena oddílná splašková kanalizace do splaškové kanalizace obce Třebichovice.

- Z obce Hrdliv bude veden podél silnice u hřbitova výtlak do navrhované ČOV s čerpací stanicí u Smečenského potoka. Do výtlaku se předpokládá napojení splaškové kanalizace lokality u hřbitova (č. 23, 26), která je za rozvodím Knovízského potoka.

- Systém odvádění dešťových vod zůstane zachován s předpokladem rozšíření rozsahu dešťové kanalizace. Doporučujeme v projektech dešťové kanalizace odvádět vodu pod zastavěné území aby nedocházelo ke zvyšování povodňového nebezpečí.Likvidace dešťových vod v navrženém zastavitelném území a v  zastavěném území bude v max. míře vsakována do terénu a likvidována na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat  tuto podmínku návrhu ÚP řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem.

- Dešťová kanalizace veřejného prostoru z kterého budou stavební pozemky přístupné, nebudou narušeny úpravami, které by zmenšily profil nebo spád odtokového příkopu veřejného pozemku a nebo znemožnily jeho rychlou údržbu.

- Zvyšování kapacity koryta Knovízského potoka v zastavěné části obce se v návrhovém období nepředpokládá . Důležité bude řešení odtokových poměrů ve Svinařově a jeho rozvojových lokalitách pro bydlení a v řešení dešťové a splaškové kanalizace tamtéž.

- Do OP vodního zdroje Saky zasahuje větší část kanalizačního potrubí a plocha ČOV. Zdroj Saky ale již nebude využíván pro zásobování pitnou vodou.

### Zásobování plynem

Rozvojová území jsou navržena na připojení STL přípojkami a plynovodními řady.Celkový návrh počítá s 80% přípojek – tj.cca 110 přípojek.

### Zásobování elektrickou energií

- Pro rozvojová území je navrženo posílení trafostanic stávajících a výstavba nové trafostanice „Rovina“ s výkonem do 630 kVA z vedení 22 kV. Upřesnění řešení a lokalizace nové trafostanice bude v následném projektu pro územní řízení dle etapizace výstavby.

- Pro rozvojové území u hřbitova je navržena nová stožárová trafostanice 400 kVA – viz. lokalizace nové trafostanice v grafické části.

| Přehled trafostanic příkon kVA | stav | návrh |
| --- | --- | --- |
| Sever | 250 | 400 |
| Západ (cihelna) | 250 | 400 |
| Jih | 400 | 400 |
| Západ (Rovina) |  | 630 |
| Saky | 250 | 400 |
| ČOV |  | 250 |
| Sever (hřbitov) |  | 400 |
| Celkem | 1150 | 2880 |

Na 1000evidovaných obyvatel je předpokládaný nárůst vzhledem k uvažované plynofikaci 4 kW/bj. Max. 1000 kW, které lze pokrýt přestrojením stávajících trafostanic. Jejich parametry budou upřesněny po projednání kdy budou známy konkrétní lokality záboru. Ve výkrese je naznačeno nové umístění pouze směrně pro trafostanici 630 kVA. Stávající napájecí linky jsou dostačující.

### Spoje

V současné době je hotova přestavba místní telefonní přístupová síť  SPT Telecom.Rozvojová území budou napojena na stávající síť.

## Veřejná infrastruktura - doprava

- Obec se nachází z pohledu širších dopravních vztahů na koridoru Kladno – Slaný na silnici II/118.Situace je stabilizovaná.

- Sídlem prochází tyto silnice III. třídy a jsou stabilizované ve svých trasách.

III/23641– Třebichovice - Smečno

III/23642 – Třebichovice – Saky - Pchery

Obě silnice plní funkci přístupu základní dopravní obsluhy z nadřazené silniční sítě a jsou stabilizované.

- V rozvojových plochách je navržena síť místních komunikací s parametry stanovenými regulativy a právními předpisy.

- Řešení účelových komunikací:

- Účelové komunikace jsou navrženy v k.ú. Saky v souladu s KPÚ( propojení svahem na Pchery a obnovení cesty na Netovice). Navíc je navrženo propojení z Podhájku kolem vodního zdroje na silnici.

- Cesta vedená přes Knovízský potok u veřejné zeleně v k.ú. Třebichovice a podél sportoviště je nově navržená po tělese býv. železnice až do Sak. Těleso železniční trati je navrženo na využití pro účelovou komunikaci.

- Propojení od silnice ze Smečna navrhovanou zástavbou lokality č.1 je místní komunikací pokračuje přes Svinařovský potok na Rovinu – č. lokality 2.

## Vodní režim v krajině

- Návrh úp chrání plochy pro obnovu vodního hospodářství mlýna Podhájek.

- Navrhovaný rybník na Smečenském potoce s obtokem má vymezeno území zasažené průlomovou vlnou.

- Systém odvádění dešťových vod zůstane zachován s předpokladem rozšíření rozsahu dešťové kanalizace. Doporučujeme v projektech dešťové kanalizace odvádět vodu pod zastavěné území aby nedocházelo ke zvyšování povodňového nebezpečí.Likvidace dešťových vod v navrženém zastavitelném území a v současně zastavěném území bude v max. míře vsakována do terénu a likvidována na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat  tuto podmínku návrhu ÚP řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem

- Na území platí limity vyplývající z obecně platných předpisů – OP vod. zdrojů oprávnění při správě vodních toků k užívání sousedních pozemků koryta.

- Územní plán předpokládá výstavbu společné oddílné ČOV.

- Území údolních niv je vymezené a nezastavitelné, jedná se o území chráněné pro rozliv přívalových vod a ochranu významného krajinného prvku.

## Hygiena životního prostředí

- Urbanizované území obce je navrženo na oddílnou splaškovou kanalizaci do společné čistírny odpadních vod

- Návrh rozvojových území nebude představovat žádný velký nebo střední zdroj znečištění.

- ÚP navrhuje ochranu ploch mlýnské soustavy Podhájek pro využití ekologické vodní energie.

- Obec je podle zákona o odpadech považována za původce komunálního odpadu (skupina 91 Katalogu a kategorizace odpadů) a vyváží odpad prostřednictvím smluvních partnerů na provozované skládky v okolí.

- Organizovaný svoz odpadů a separace některých druhů odpadů (plasty, sklo, papír) je stabilizovaný. Nebezpečný odpad je sbírán pověřenou firmou.

## Ochrana přírody a uspořádání krajiny

- Ochrana krajinného rázu je chráněna v zastavitelném území podmíněně zpracováním objemové regulace v lokalitě 1.ÚP připravil zadání regulačního plánu - přílohu .

- ÚP navrhuje obnovu cestní sítě ke zvýšení průchodnosti krajiny

- Ochrana krajiny je plně stabilizována v současném stavu.

- Chráněné prvky přírody jsou stabilizovány.

- Na katastru je navržen systém ÚSES.

- Důležitou krajinotvornou osu území tvoří Knovízský, Svinařovský a Svatojiřský potok s nivními společenstvy. Údolí vytváří v krajině nejdynamičtější systém - ÚP reguluje zástavbu tak, aby byla zajištěna ochrana a obnova krajinného rázu údolí a ostatních složek ŽP– vodní režim krajiny, hygiena ŽP, průchodnost krajiny.

## Ochrana půdního fondu

- ÚP vyhodnocuje zábory ZPF a v OP lesa v samostatné kapitole Zdůvodnění.

- Lesní porosty jsou stabilizovány ve svých plochách.

## Ochrana nerostného bohatství a geologických jevů

Na území ložisek nerostných surovin a sesuvů nejsou navrženy nové plochy rozvoje

# Stanovení podmínek pro využití ploch

s rozdílným způsobem využití

Časový horizont stanovených podmínek je členěn na

  - stav (stabilizované plochy)

  - návrh (plochy změn)

  - územní rezervy

Podmínky jsou členěny:

- - hlavní využití

- - přípustné využití území, činnosti a stavby

- - pravidla pro prostorové uspořádání

## Hlavní využití

V území je vykonávána řada činností, které vyžadují jeho zvláštní vybavení, uspořádání nebo členění (např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb, zeleně apod.). Tyto speciální vlastnosti území, vyhovující zvolené činnosti nebo účelu, jsou dále nazývány "FUNKCE ÚZEMÍ". Funkce území jsou uzpůsobeny s ohledem na:

1. základní činnosti

- bydlení (trvalé, dočasné);

- práce - činnosti prováděné pro obživu. Jedná se např.  o manipulaci s energiemi, materiály, informacemi,  jejich vytváření; včetně zpracovávání, úpravu,  skladování a dopravu produktů těchto činností; zahrnuje  např. zemědělskou a lesní prvovýrobu, průmyslovou  i řemeslnou výrobu, podnikatelské činnosti nevýrobní  povahy apod;

- rekreace - činnosti spojené s trávením volného času  a odpočinkem.

2. vybavení území, nezbytné pro provádění základních činností;

Vybavení  území  spočívá  ve  speciální  úpravě,  objektech  a zařízeních v území veřejné infrastruktury:

- dopravní infrastruktura

- technická infrastruktura

- veřejná infrastruktura - občanské vybavení,

Jedná se o zařízení určená nejen k poskytování služeb dobrovolně vyhledávaných (např. opravářských, výrobních, obchodních, stravovacích, kulturních, sportovních),  ale i k plnění zákony předepsaných povinností (např.  školství, správní úřady, sociální služby, zdravotnictví  apod.). Toto vybavení lze rozlišit na základní, které slouží uspokojování denních potřeb obyvatel a vyšší (nadmístní), využívané méně často a proto závislé na širším okruhu uživatelů, než jsou pouze obyvatelé města, obce nebo jejich částí.

V oddílu Hlavní využití jsou uváděny:

- Hlavní, rozhodující funkce území; a kdy je účelné ostatní funkce  podřídit funkci hlavní.

- Případně více funkcí, lze-li stanovit takové podmínky  a způsob provádění činností, které zabrání případným  střetům a rušení. V těchto územích je zastoupeno více  činností, slouží více účelům (tzv. území smíšená).

## Přípustné využití území, činnosti a stavby

Zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, využití území a jeho vybavení, které jsou přípustní nad rámec hlavní funkce. V maximální možné míře jsou voleny formulace a pojmy definované v právních předpisech, významné při rozhodování správních orgánů (stavebních úřadů, ochrany přírody apod.) ve správních řízeních.

## Pravidla pro prostorové uspořádání

Zde jsou uváděny potřebné údaje např. o rozměrech pozemků a staveb, podmínky pro jejich umístění požadavky na tvar, případně velikost staveb vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

Účelem těchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých staveb, uspořádání a využívání zeleně apod., požadovaných z důvodů zachování a ochrany kladně hodnocených vlastností řešeného území.

## Definice pojmů:

- chaty  = termín je používán ve smyslu pojmu SZ - stavby pro individuální rodinnou rekreaci

- zastavěnost pozemku = poměr zastavěné části stavby a zpevněných ploch k celkové výměře stavební parcely v %

- základní občanské vybavení je vybavení s velkou četností výskytu a používání a s velkou mírou závislosti na bydlení např. mateřské školy, prodejny základních potravin, hřiště pro děti, občerstvení, které slouží ke každodennímu využívání obyvatel sídla.

- parter = 1.nadzemní podlaží stavby

## A - zastavěné a zastavitelné území

### Plochy bydlení

#### Nízkopodlažní bydlení venkovského typu

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí parcel, min. výměry 800 m2 s odstavováním vozidel na vlastním pozemku.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

- Odstavování vozidel zákazníků případné podnikatelské  činnosti na vlastním pozemku.

- Podnikatelská činnost ve službách a maloobchodním zařízení náležející do sféry základního občanského vybavení a ubytování (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá vlastní  doplňkové stavby ke stavbě hlavní.

- Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost  (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá  vlastní stavby.

- Plochy veřejné zeleně.

- Místní obslužné komunikace, účelové komunikace určené pro místní obsluhu území, není-li stanoveno indexem umístění vjezdu MK do zastavitelné plochy.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Využití území, činnosti a stavby musí  vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se soukromými zahradami.

- Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad  obvyklou úroveň.

- Nové rodinné domy mají nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví se střechou sedlovou o sklonu min. 25% nebo stavbu s rovnou střechou max. 2 nadzemní podlaží

- Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být v souladu s regulací historicky a urbanisticky hodnotného území – je-li takto vymezeno na parcele jako navržený limit ÚP.

- Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají minimálně 800 m2. Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch maximálně 25 %. Stavby pro chovatelské účely mohou být dimenzovány pro  kapacitu samozásobení obyvatel domu. Provoz  chovatelství nesmí negativně ovlivňovat sousední  pozemky.

- Provozovny živností mohou být umísťovány pouze  v rodinných domech.

- Nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají  dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné  zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních zahrad  a stávajících staveb RD.

- Dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku, doloženo ve stavebním nebo územním řízení.

- Šířka místních obslužných komunikací dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Obslužné komunikace nebudou navrženy jako jednosměrné.

- V případě výstavby řadových domů lze snížit výměru stavební parcely na 600 m2 a zároveň je podmínkou širší obslužná komunikace min 13 m.

#### Středněpodlažní bydlení

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro potřeby obyvatel, které nelze provádět ve vnitřních prostorech domu a které jsou spíše polosoukromé povahy do 3 NP.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské  činnosti na konkrétně vyhrazeném, příp. vlastním  pozemku

- H romadné nebo podzemní garáže.

- Základní občanské vybavení v parteru budov.

- Dostavba podkroví (max. 1 patro podkroví nebo ustoupené patro s rovnou střechou).

- Podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední byty), nemá vlastní doplňkové stavby nebo plochy.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad  obvyklou úroveň.

- Vyhrazené pozemky bytových domů mohou být oploceny. Povoleny jsou přístavby.

- Provozovny živností mohou být umísťovány pouze ve  vhodných prostorech bytových domů v 1 NP.

- Nepovolují se provozovny živností, které vyvolají veřejný provoz zákazníků překračující intenzitu běžnou v bytovém domě na ochranu majetku vlastníků domu, sousedů a obyvatel domu.

#### Bydlení venkovského typu

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou činnost poskytující služby obyvatelstvu - občanské vybavení a zemědělskou výrobu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku. Odstavování bude  řešeno detailně včetně bilance potřeby parkovacích míst  v následném projektu pro územní řízení nebo stavební  povolení.

- Drobná výrobní (průmyslová, zemědělská a lesní) a řemeslná činnost v samostatných stavbách.

- Bydlení správce nebo majitele.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Likvidace dešťových vod na pozemku doložena ve stavebním povolení.

- V případě chovu hospodářského dobytka nebo koní nutno stanovit takovou kapacitu a způsob ustájení, aby pachová zóna nezasahovala okolní stavby pro bydlení a nebo limitní hranici PHO je-li vymezena.

### Plochy rekreace

#### Zástavba pro rodinnou rekreaci

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní činností území je individuální pobytová rekreace ve stávajících rekreačních stavbách.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na vlastním pozemku.

- Modernizace a přestavba na rodinné bydlení trvalého charakteru.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Možnost přestavby mimo půdorys stavby.

- Likvidace dešťových vod na pozemku.

- Max. 1 NP a střecha min sklon 25 %..

#### Sportovní a rekreační plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je rekreace a sport různých forem.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na konkrétně vyhrazeném pozemku.

- Účelové komunikace.

- Stavby, které jsou nezbytné pro sportovní nebo rekreační činnost vč. ubytování.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Součástí projektu musí být dokumentováno řešení  odstavování vozidel dle počtu určeného normativem.

### Plochy smíšené obytné

#### Smíšené venkovské bydlení

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou činnost poskytující služby obyvatelstvu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel pouze na vyhrazeném pozemku. Odstavování bude  řešeno detailně včetně bilance potřeby parkovacích míst  v následném projektu pro územní řízení nebo stavební  povolení.

- Zemědělská a lesní výrobní činnost nebo výrobní průmyslová činnost a služby    nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území  za hranicí PHO (pásma hygienické ochrany) nebo ochranného  pásma, je-li vymezena.

- Drobná výrobní a řemeslná činnost, v samostatných stavbách.

- Bydlení správce nebo majitele.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být v souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů architektonicky hodnotných – jsou-li takto vymezeny.

- Likvidace dešťových vod na pozemku.

- V případě chovu hospodářského dobytka nebo koní nutno stanovit takovou kapacitu a způsob ustájení, aby pachová zóna nezasahovala okolní stavby pro bydlení a nebo limitní hranici PHO je-li vymezena.

- V případě výstavby řadových domů lze snížit výměru stavební parcely na 600 m2 a zároveň je podmínkou širší obslužná komunikace min 13 m.

### Plochy občanského vybavení

#### Občanské vybavení, občanské vybavení s indexem konkrétní funkce

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je určené převážně obsluze a potřebám místních obyvatel (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní zařízení apod.), bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území, pokud není stanovena indexem:

- OÚ - obecní úřad, rezerva pro předškolní zařízení

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na vyhrazeném konkrétním pozemku  nebo na vlastním pozemku, v kapacitě určené normou pro  odstavování vozidel občanského vybavení.

- Podnikatelská činnost související s veřejnou infrastrukturou.

- Trvalé bydlení správce.

- Plochy veřejné zeleně.

- Mateřská škola.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Součástí projektu při modernizaci nebo přestavbě musí být dokumentováno řešení  odstavování vozidel dle počtu určeného normativem pro občanské vybavení.

- Maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví,  střechy o sklonu nejméně 25 %. Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení (přestavby a modernizace) musí být v souladu s limitem stanoveným pro urbanisticky hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do vymezeného území. Ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního záměru  v rámci územního řízení.

- Nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné  zástavbě na ochranu  stávajících staveb RD.

#### Hřbitov

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je vymezená plocha a stavby pro pohřbívání.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku.

- Stavby související s provozem hřbitova.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Plocha hřbitova má stanovenou hranici etického pásma.

### Plochy výroby a skladování

#### Drobná výroba, služby

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je drobná výroba, výrobní a opravářské služby, navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru. Území je určené pro umístění provozoven drobné výroby, výrobních služeb a pro skladování do rozsahu účelových staveb 500m2 podlažní plochy ses stavbami a prostory.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Podnikatelská činnost nesmí negativně ovlivňovat  sousední obytné budovy ani území za hranicí ochranného  pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranicí ochranného  pásma je-li vymezena územním plánem.

- Trvalé bydlení správce nebo majitele staveb,  dočasné ubytování zaměstnanců.

- Odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na  vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory  dle platných norem.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Bydlení

- Maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví,  střechy o sklonu nejméně 25 %. Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení ( novostavby, přestavby a modernizace) musí být v souladu s limitem stanoveným pro urbanisticky hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do vymezeného území.

- V území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy  s keřovou i stromovou zelení na 20% ploch pozemku, která bude chránit okolní  území před negativními účinky činností, prováděných  v tomto území, esteticky oddělovat pohledově exponovaná  území.

- Součástí projektu pro územní řízení a stavební povolení bude dokumentace řešení odstavování  vozidel zákazníků i zaměstnanců a řešení odtoku  dešťových vod z území.

- Součástí podnikatelského záměru bude mj. stanovení  přepravních kapacit dopravy do provozovny.

- V případě výstavby objektů pro hromadné využití osob je  nutné řešení přizpůsobit využití v krizových situacích  a pro úkryt obyvatel.

#### Průmyslová výroba

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území jsou výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby a zpracovatelské provozovny.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Podnikatelská činnost se stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat  sousední obytné budovy ani území za hranicí ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranicí ochranného  pásma je-li vymezena územním plánem.

- Trvalé bydlení správce nebo majitele staveb,  dočasné ubytování zaměstnanců.

- Odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na  vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory  dle platných norem.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Bydlení

- Individuální  rekreace v rekreačních chatách, chalupách  a domcích.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Součástí projektu bude dokumentace řešení odstavování  vozidel zákazníků i zaměstnanců a řešení odtoku  dešťových vod z území.

- V případě výstavby objektů pro hromadné využití osob je  nutné řešení přizpůsobit využití v krizových situacích  a pro úkryt obyvatel.

#### Zemědělská výroba a služby

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní činností území je zemědělská, lesní výroba a výrobní služby se soustředěním výrobního zařízení.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Odstavování vozidel na vlastním pozemku.

- Průmyslová a řemeslná výroba, sklady s vlastními stavbami.

- Stávající trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, přechodné ubytování zaměstnanců.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví,  střechy o sklonu nejméně 25 %. Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení ( novostavby, přestavby a modernizace) musí být v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu.

- V území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení.

### Plochy dopravní infrastruktury

#### Silnice II. a III. třídy

Údaje jsou uvedeny v platných ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.

#### Místní komunikace

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů, obsluha a přístup k jednotlivým objektům. Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě funkční třídy MK C – obslužné.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

- Odstavování vozidel na místech určených silničními  pravidly.

- Výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách.

- Pěší a cyklistický provoz.

- Ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Základní kategorie nově budovaných komunikací MO 6/20.

- Šířka vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou  rychlost 20 km/hod., min. šířka vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků) v zastavěném území 4,5 m s vyhýbacími pásy ve vzd. 50 m, v nově zastavovaném území 6 m.

- Šířka parcely pro výstavbu nové komunikace tzn. veřejného prostoru minimálně 8,5m.

- Podél komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné  zeleně, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě.

- Odvodnění komunikace musí být svedeno do dešťové  kanalizace dle místních podmínek.

- Povrch musí být vyspádován.

- Součástí komunikace může být zpomalovací opatření.

#### Účelové komunikace

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

Slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, je určena pro zemědělskou nebo lesní výrobu, pěší nebo cyklistický provoz. Komunikace jsou veřejně přístupné bez omezení.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

- Ukládání inženýrských sítí.

- Doprovodná zeleň.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Musí vyhovovat nárokům účelových vozidel, pro které je   určena,   minimální šíře vozovky 3,5 m.

- Minimální pozemek pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace šířky 6.5m.

- Podmínkou je zpevněné podloží, vyhovující zatížení  účelovou dopravou, vyspádování a odvodnění do otevřeného zatrubněného příkopu.

- Podél nově budované komunikace musí být vybudován minimálně jednostranný pás doprovodné  zeleně, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě - šíře pozemku pro doprovodnou zeleň 1 m.

#### Parkoviště

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je dopravní vybavení s konkrétní funkcí  parkování a odstavování vozidel v grafické části: P – parkoviště.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

- veřejná zeleň

- místní komunikace.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- jsou stanovena v platných normách (ČSN 73 60 58,  ČSN 73 60 56, ON 73 64 26, ČSN 73 60 59)

- pokud to dovolují prostorové parametry a technické  podmínky, součástí ploch je výsadba zeleně.

### Plochy technické infrastruktury

#### Technické plochy s indexem konkrétní funkce

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí v území je technické vybavení s konkrétní funkcí:

- trafostanice

- základnová stanice telefonní sítě

- čistírna odpadních vod (ČOV)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby

- Odstavování vozidel a techniky na vlastním pozemku.

- Konkrétní technické vybavení s vlastními stavbami a prostory nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na realizaci funkce technických služeb tak, aby byla chráněna okolní území před negativními účinky provozních zařízení. Nezbytným opatřením je vytvoření zatravněných ploch s keřovou a stromovou zelení, min 10% zastavění.

- Maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví,  střechy o sklonu nejméně 25 %. Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být v souladu s podmínkami pro výstavbu v urbanisticky hodnotném území.

- Likvidace dešťových vod na pozemku.

- Vymezení PHO v rámci projektu pro realizaci.

## B - Nezastavěné území

### Plochy veřejných prostranství

#### Hranice významného veřejného prostranství

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Veřejně přístupný prostor utvářený parkovou úpravou zeleně, komunikacemi pro automobilovou dopravu, veřejné parkování, pěší a cyklistický provoz, veřejné služby.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

zařízení pro oddych a sport, maloplošné

pasivní rekreační pobyt

zpevněné plochy.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Prostor slouží především chodníku.

- Prostor je urbanisticky a architektonicky hodnotný, na úpravu prostoru se doporučují urbanistické ulice.

#### Veřejná zeleň

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném zelení s nezbytnou údržbou. Jedná se o rozsáhlé ucelené území určené každodenní rekreaci.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

plochy a zařízení pro sport

pěší cesty

cyklistické cesty

### Plochy vodohospodářské

#### Víceúčelová vodní nádrž

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Umělá vodní plocha.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Rybochovné využití.

- Přírodní a ekologická funkce vodní plochy.

- Rekreační využití za podmínky splnění hygienických požadavků.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci správního  řízení.

#### Vodní toky s břehovým porostem

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Přírodní nebo upravený vodní tok, druh pozemku katastru nemovitostí – vodní plocha s možným způsobem využití dle katastru nemovitostí .

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Rybochovné využití.

- Přírodní a ekologická funkce vodní plochy.

- Doprovodná zeleň.

- Náhon ke mlýnu, odtok ze mlýna.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci správního řízení.

### Plochy zemědělské

#### Louky a pastviny, trvalé travní porosty stabilizované

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Stabilizovaný druh pozemku katastru nemovitostí – louka, pastvina bez možnosti změny na ornou půdu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Ochranná funkce.

- Přírodní a ekologická funkce.

- Doprovodná zeleň.

- Účelové komunikace.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci správního  řízení.

#### Zemědělská půda

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Druh pozemku katastru nemovitostí – orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina –změna druhu pozemků se provádí jiným správním řízením.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Doprovodná zeleň.

- Účelová komunikace.

- Dočasná zemědělská stavba pro zemědělské obhospodařování bez ustájení zvířat a možnosti pobytu osob, povolení jiným správním řízením.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci správního řízení.

#### Zahrádková osada

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je aktivní rekreace obyvatel zaměřená na samozásobitelskou nebo chovatelskou činnost.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Zahrada, louka, sad, specielní pěstební kultury.

- Odstavování vozidel na vlastním pozemku.

- Pěší a účelové komunikace veřejně přístupné.

- Samozásobitelská nebo chovatelská činnost s drobnými  stavbami a společnými účelovými stavbami.

- Veřejné parkově upravené plochy.

- Sportovní plochy bez staveb a zařízení.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Ostatní pravidla budou upřesněna dle konkrétního záměru v rámci správního řízení.

- Nepřipouští se neprůhledné ohrazení (oplocení).

- Nově utvářené parcely budou min. 600 m2 rozlohy.

#### Zahrady v obytné zóně

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto trvale nezastavěné pozemky tvoří nedílnou součást zastavěných území pro bydlení a základní vybavení obce.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Zemědělské využití.

- Odstavování vozidel na vlastním pozemku.

- Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství bez staveb (viz pravidla pro uspořádání);  nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.

- Drobné stavby (altán, skleník, kůlna) do 10 m2.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

I.	Přípustné jsou drobné stavby pro pěstitelskou  a chovatelskou činnost.

Oplocení přiléhající k vodnímu toku potoku je možné z lehké, snadno rozebíratelné konstrukce bez podezdívky.

### Plochy smíšené nezastavěného území

#### Doprovodná rozptýlená zeleň

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých částí území s rozdílnými funkcemi, které se navzájem ruší a jako účinný doplněk funkce území, činností a staveb. Mimolesní zeleň má funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a ekologickou.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

- Plochy pro sport bez staveb.

- Rekreační pobyt.

- Pěší cesty, cyklistické komunikace, účelové komunikace.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

- Území neslouží k ukládání technických sítí.

- Je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových  a stromových porostů

### Plochy přírodní

#### Mokřad

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Plocha s dominantní přírodní funkcí – mokřad.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Ochranná funkce.

- Přírodní a ekologická funkce.

- Doprovodná zeleň.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci správního  řízení.

### Plochy lesní

#### Lesy

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Stabilizovaný druh pozemku katastru nemovitostí – lesní pozemek.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

- Hospodářská funkce.

- Ochranná funkce, přírodní a ekologická funkce.

- Doprovodná zeleň.

- Účelové a svozové cesty.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční a pod.)

Využití ploch se řídí jinými právními předpisy.

## Vymezení ploch přestavby

Ve výkrese č.1 Základní členění území je vymezena plocha P1 – plocha přestavby nevyužitého území bývalé cihelny na území „Průmyslová výroba“.

## Limity využití území navržené ÚP

#### Objekty  architektonicky hodnotné

Účelem limitu je zajistit zachování kulturních a  urbanistických hodnot při nové výstavbě nebo přestavbě staveb ve vymezené ploše a ostatní  stavební činnosti.  Plochy jsou vymezeny  v grafické části. Předmětem  ochrany jsou:

- panoramata v blízkých a dálkových pohledech

- charakter stavby.

Režim pro ochranu území a stavební činnost se stanovuje takto:

- Rozměry rekonstruovaných nebo nových staveb by měly respektovat charakter původní stavby (měřítko, způsob umísťování vůči ostatním  stavbám, materiál atd. ...).

- Nové rodinné domy mají nejvýše jedno nadzemní podlaží a  podkroví se střechami sedlovými nebo valbovými. Pro rekonstrukce je povolen stejný počet nadzemních podlaží jako u původní stavby Definice podlaží vychází z ČSN 734301.

- U veškerých novostaveb je třeba zachovat klasický historicky doložený tvar půdorysu – tj. obdélník v poměru stran 1:3 - 2:3.

- Tvar střechy musí být shodný s původní stavbou.

- Vikýře a střešní okna jsou povoleny.

#### Ochranné pásmo ČOV

Vymezované ochranné pásmo ČOV je vymezením pravděpodobného dosahu provozu. Po dokončení celkové kapacity ČOV a zavedení technologie dle projektu stavby.

OP je vyhlašováno jiným správním řízením mimo ÚPO v rámci stavebního řízení.

#### Území urbanisticky hodnotné

Účelem limitu je zajistit zachování kulturních a  urbanistických hodnot při nové výstavbě nebo přestavbě.  Reguluje v územním plánu stavební činnost v území.  Hranice území je vyznačena v grafické části. Předmětem  ochrany jsou:

- panoramata v blízkých a dálkových pohledech

- charakter zástavby.

Režim pro ochranu území a stavební činnost se stanoví  takto:

- Rozměry staveb by měly respektovat charakter současné historické zástavby (měřítko, způsob umísťování vůči ostatním  stavbám, materiál atd. ...) v měřítku urbanistické  struktury, podrobnější pravidla pro  zástavbu budou navržena v rámci podrobnější ÚPD nebo ÚPP.

- Při dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení bude doložen zákres do fotodokumentace dokládající novostavbu v kontextu zástavby.

#### Hranice průlomové vlny

Stanovená hranice navrženého rybníka s obtokem u Smečenského potoka, grafická část.

#### Údolní niva

Hlavní využití:

Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny.  Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně  nerušený vývoj přírodních společenstev , obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo stávající zástavbu.Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny.V území , kde je stávající zástavba, budou navržena opatření na ochranu nemovitostí. Na území platí zároveň všechny limity využití území,  vyplývající z obecně platných předpisů a limity  stanovené v závazné části územního plánu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- údržba a ochrana chráněných prvků přírody;

- údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek;

- údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého  vedení, ČOV, čerpacích stanic);

- nová výstavba staveb na vodních tocích a  staveb technického zařízení;

- výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku vody a bránících záplavě;

- revitalizace říčních toků;

- zakládání zahrad a pastvin bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě s možností výstavby dočasných zemědělských staveb bez podsklepení, určených pro zemědělskou činnost bez možnosti přívodu inž. sítí;

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

- jakékoliv nové stavby a stavební činnost;

- úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim  území nebo zvyšují uměle terén;

- výkopky i ukládání a skladování stavebního materiálu;

#### Lokální biokoridor

#### Lokální biocentrum

#### Interakční prvek ÚSES

#### Regionální biocentrum

Hlavní využití:

Část území zásadně významná pro stabilitu krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně  nerušený vývoj přírodních společenstev. Jejich  přirozený vývoj podmiňuje dlouhodobou ekologickou  stabilitu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- údržba a ochrana chráněných prvků přírody;

- údržba a ochrana chráněných kulturních památek;

- údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení);

- nová výstavba staveb na vodních tocích a  staveb technického zařízení;

- výstavba účelových a turistických pěších cest;

- revitalizace říčních toků;

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

- stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu;

- úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim  území;

- oplocení pozemků neprůchodnou zábranou pro drobná zvířata, bez podezdívky

# Vymezení ploch pro veřejně prospešné stavby a veřejně prospěšná opatření

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Dle §170 zákona č.183/2006 Sb.

Součástí kapitoly je výkres č.4 kde jsou jednotlivé plochy označeny indexy.

## dopravní infrastruktura:

1 – místní komunikace příjezd do rozvojového území ze silnice III. třídy

3 – místní komunikace je vedena v trase účelové komunikace, rozšíření na parametry silnice

7, 8 – rozšíření místní komunikace na parametry právních předpisů a popř. vyhybnu

9 – úprava a rozšíření křižovatky místní komunikace se silnicí II/1018, dodržení normových      parametrů a rozhledových trojúhelníků

30 - místní komunikace pro obsluhu RD

31 - místní komunikace pro obsluhu RD, rozšíření účelové komunikace

## technická infrastruktura:

14 – trasa náhonu mlýna Podhájek, obnova ploch pro systém vodní energie

15 – plocha a příjezd k ČOV

19 – protierozní opatření

25 – trasa výtlačného kanalizačního potrubí – ČOV

29 – trasa kanalizační stoky ze Svinařova

33 - trafostanice stožárová

34 – vedení kabelové 22kV k navržené k rozvojové ploše

35 – protierozní opatření

36 – cesta propojení a obnova trasy pro pěší mimo uliční profil

## veřejná infrastruktura – občanské vybavení

22 – sportovní a rekreační plochy včetně víceúčelové vodní nádrže

## Veřejně prospěšná opatření

16, 17 - LBK Saky – Jemníky po Knovízkém potoce

18 – LBK lesní společenstvo a doprovodná zeleň podél účelové komunikace, lesní

společenstva a lada

20 – LBC Saky na Knovízkém potoce

21 – LBK Třebichovice – Saky po Knovízkém potoce

23 – LBK a plocha PP v údolní nivě

24 – LBK - severně od Třebichovic lesní společenstva

26 – část RBC Vinařická hora – lada

27 – interakční prvek – lesní společenstvo a lada na sesuvném území (obnova)

28 – VKP údolní niva, území určené pro rozliv povrchových vod

37 – založení remízu, obnova krajinného rázu

# Plochy pro veřejně prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo

## Komunikační propojení

2 – návrh trasy účelové komunikace. Parametry komunikace jsou stanoveny v regulativech

funkčního využití. Trasa je vedena v původní cestě a bude sloužit pro uložení a propojení

inženýrských sítí

4 – návrh  a obnova účelové komunikace

5, 10, 11 – návrh účelové komunikace – obnova průchodnosti krajiny , trasa vedena zároveň

jako proti erozní opatření a odtok dešťových vod ze svahu.

12 – účelová komunikace návrh propojení a obnova, zpřístupnění pozemků do Jemník a

Netovic

13 – návrh účelové komunikace doplnění stávající cesty, propojení

## Veřejně prospěšná opatření

Plocha veřejného prostranství ( náves) v centru obce vymezená v grafické části

# územní rezervy

- víceúčelová vodní nádrž, retenční funkce

- plocha pro rezervu MŠ

# vymezení ploch pro regulační plán

Ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

Součástí návrhu je zadání RP příloha 1. Plocha je vymezena ve výkrese č. 1,2.

# Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů

- Návrh územního plánu obsahuje 25 listů textové části

- Grafická část obsahuje 4 výkresy:

výkres č.1 Základního členění území......................................................1 : 5 000

výkres č.2 Hlavní výkres …………..…………………………….….............1 : 5 000

výkres č.3 Koncepce veřejné infrastruktury.........…………….……………1 : 5 000

výkres č.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.......1 : 5 000

# Příloha č. 1 - Zadání regulačního plánu

## Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno v hlavním výkrese ÚP Třebichovice.

Podklady:

- ÚP Třebichovice

- mapový podklad katastrální mapy a výškopis státní mapy

## Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Funkční využití bude v souladu s využitím navrženým v platném územním plánu.

## Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

Velikost parcel bude min. 800 m2 .

## Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

| Stávající hodnoty území | požadavky na ochranu a rozvoj |
| --- | --- |
| Plocha na údolním svahu | Vytvoření architektonicky hodnotné zástavby. Součástí RP bude zákres předpokládaných objemů objektů do pohledu od jihu. A regulace umístění staveb na parcele |

## Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

DOPRAVA

  - Lokalita bude dopravně obsluhovaná ze silnice od Směčna a z jihu napojena na strukturu místní komunikace a bude navržena na normové parametry.

  - Součástí obslužných komunikací budou návrhy vozovky, případně uličních stromořadí, chodníku, plochy pro odstavení vozidel návštěvníků. Vozovka bude v min. š. 4,5m, 2m pro pěší a 1,5m doprovodné zeleně a vsakovacích ploch, min. š. plochy ulice 8,5m.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Kanalizace -bude řešena ve vazbě na navrhovanou kanalizační síť.

- Voda -napojení bude navrženo na stávající vodovod vč. řešení požární vody.

- Plyn -napojení bude navrženo na stávající plynovod.

- Elektro -zásobování elektrickou energií ze stávající trafostanice s posílením výkonu.

- Dešťová kanalizace	-odtok dešťových vod bude navržen z veřejných prostranství (místní komunikace).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

- Nebude řešeno v řešeném území RP.

## Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření a asanace

Veřejná prostranství a dopravní veřejná infrastruktura nutná k obsluze území, budou prověřena a v případě navržena jako veřejné stavby.

## Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů

Příjezdová komunikace bude splňovat  požadavky na příjezd vozidel záchranného integrovaného systému a svozu TKO.

## Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

- Umístění stavby nebo zařízení (rozhodnutí o umístění stavby, veřejné infrastruktury nutné k obsluze území).

- Změna využití území.

- Dělení a scelování pozemků.

## Požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí

podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

V území není žádná Evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Na základě již zpracovaných a projednaných podkladů nebude posuzován vliv tohoto záměru na životní prostředí.

## Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

V rámci projednání bude prověřen požadavek města na uzavření plánovací smlouvy s přesnou specifikací.

## Požadavky na podmiňující investice

Do podmínek realizace bude zahrnuta podmínka na dostavbu chybějících inženýrských sítí.

## Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění

Obsah návrhu regulačního plánu bude v souladu s přílohou č.11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

- Textová část bude členěna na kapitoly v souladu s právními předpisy.

- Odůvodnění regulačního plánu bude zpracováno v obsahu přílohy č. 11 vyhlášky č.500/2006 Sb.

- Grafická část:

A - Hlavní výkres – návrh prostorové regulace a regulace využití území

Jako součást hlavního výkresu budou graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury a jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Měřítko 1 : 1000

Požadovaný způsob regulace:

- Prostorové regulativy

- uliční čáry (hranice mezi veřejným a soukromým pozemkem)

- směr hlavního hřebene, výška stavby

- stavební čára

- Na pozemku bude regulací omezena výstavba staveb pro podnikatelskou činnost.

- Definice pojmů, které nejsou v právních předpisech.

- Využití území bude podrobně navrhovat využití ploch vycházející  ze základní regulace ÚP.

B - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci 		měřítko 1 : 1000

C - Výkres dělení a scelování parcel 					měřítko 1 : 1000

D - Kopie KM a situační zákres současně zastavěného území

E - Návrh stavby - veřejná dopravní infrastruktura 			měřítko 1 : 1000

F - Návrh stavby - inženýrské sítě 					měřítko 1 : 1000

- Grafická část odůvodnění bude obsahovat zejména

G - Koordinační výkres 						měřítko 1 : 1000

F - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, PUPFL 		měřítko 1 : 2000

H - Pohled na předpokládanou zástavbu navrženou RP od jihu – doklad o vlivu na krajinný ráz

# Footnotes

V této kapitole jsou popsány základní teze, podrobné využití území je navrženo v následné kpt. Stanovení podmínek pro využití ploch.